Проект

Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

Вводится в действие с 01.11.2011 г.,

с правом досрочного применения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1. Настоящая Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами устанавливает формы, методы и порядок проведения экзаменов в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также систему оценки знаний и навыков кандидатов в водители.

## 2. Квалификационные экзамены на получение права на управление транспортными средствами проводятся с целью определения возможности выдачи кандидатам в водители водительских удостоверений в порядке, предусмотренном Правилами сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденными постановлением  Правительства  Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396.

3. Экзамены в общем виде состоят из трех частей: теоретического экзамена и двух этапов практического экзамена.

Для получения права на управление транспортными средствами соответствующих категорий у кандидатов в водители принимаются следующие экзамены:

на категорию «А» – теоретический экзамен и первый этап практического экзамена;

на категории «В», «С», «D» – теоретический экзамен, первый и второй этапы практического экзамена;

на категории «BE», «CE», «DE» – первый и второй этапы практического экзамена;

на категории «трамвай», «троллейбус» - теоретический экзамен.

4.	Теоретический экзамен проводится методом программированного контроля знаний с использованием соответствующей автоматизированной системы.

Примечание. При отсутствии возможности применения на территории обслуживания экзаменационного подразделения метода программированного контроля знаний или неисправности соответствующей автоматизированной системы допускается осуществлять прием теоретического экзамена методом письменного опроса по экзаменационным  билетам.

5.	Первый этап практического экзамена проводится на автоматизированном автодроме.

Примечание. При отсутствии возможности организовать прием первого этапа практического экзамена на автоматизированном автодроме по решению главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по субъекту Российской Федерации допускается до 01.01.2012 г. осуществлять прием экзамена на закрытой от движения площадке.

6. Второй этап практического экзамена проводится на испытательном маршруте в условиях реального дорожного движения.

7. Общие требования к автоматизированной системе, используемой при приеме теоретического экзамена, автоматизированному автодрому, закрытой от движения площадке и испытательным маршрутам приведены соответственно в приложениях №№ 1 - 4 к Методике.

8. Практический экзамен принимается на ТС той категории, на право управления которой будет выдаваться водительское удостоверение:

«А» – на двухколесных мотоциклах без бокового прицепа с рабочим объемом двигателя более 125 см³, мощностью более 11 кВт и механической коробкой передач;

«В» – на автомобилях, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8, способных по своим техническим характеристикам развивать скорость по крайней мере 100 км/ч;

«С» – на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 7000 кг;

«D» – на автобусах, вместимость которых не менее 28 сидячих мест и длина не  менее 7,0 м;

«BE», «СЕ» – на составах ТС, тягачом у которых является транспортное средство следующей категории:

«В» – с прицепом, разрешенная максимальная масса которого по крайней мере 1000 кг, а разрешенная максимальная масса состава транспортных средств превышает 3500 кг;

«С» – с полуприцепом или прицепом, имеющим не менее двух осей с расстоянием между ними более 1 м;

«DE»  – на сочлененном автобусе или автобусе с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг.

Примечания.

1. При приеме экзаменов на получение права на управление ТС категории «А» у лиц с ограниченными физическими возможностями, допущенных по медицинским показаниям к управлению ТС категории «А», за исключением двухколесных мотоциклов, допускается использование трехколесных мототранспортных средств или мотоциклов с боковым прицепом.

2. При приеме экзаменов на получение права на управление ТС категорий «С» и «D» у военнослужащих, а также в труднодоступных, отдаленных или малонаселенных местностях по решению главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по субъекту Российской Федерации допускается использование соответственно грузовых автомобилей, относящихся к категории «С», с разрешенной максимальной массой менее 7000 кг и автобусов вместимостью не менее 20 сидячих мест и длиной не менее 6,5 м

3. Для приема первого этапа практического экзамена должны использоваться, ТС, имеющие следующие, помимо изложенных выше, характеристики:

для категории «В» – длина не менее 3,9 м, ширина не менее 1,6 м, база не менее 2,2 м;

для категорий «С» и «D» – длина не менее 6,5 м, ширина не менее 2,0 м, база не менее 3,5 м.

9.	Используемые для приема экзаменов ТС должны соответствовать требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации и Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090.

Исправное техническое состояние ТС должно быть подтверждено соответствующим документом о прохождении государственного технического осмотра.

10.	Используемые для приема практических экзаменов ТС, за исключением относящихся к категории «А», должны быть оборудованы в соответствии с пунктом 5 Основных положений.

Кроме того, указанные ТС должны быть дополнительно оборудованы:

при проведении первого этапа практического экзамена на автоматизированном автодроме – соответствующими датчиками и системами приема и передачи информации в диспетчерский пункт автодрома;

при проведении первого этапа практического экзамена на закрытой от движения площадке, а также второго этапа практического экзамена - аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими аудио- и видеонаблюдение за дорожной обстановкой и действиями кандидатов в водители, а также регистрацию и хранение полученной информации, общие требования к которым приведены в приложении № 5 к Методике.

11.	Безопасность конструкции установленных дополнительных педалей управления, зеркал заднего вида, а также опознавательных знаков «учебное транспортное средство» должна быть подтверждена «Свидетельством о соответствии транспортного средства требованиям безопасности», выданным в соответствии с Порядком контроля за внесением изменений в конструкцию транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 7 декабря 2000 г. № 1240.

12.	Каждая из частей экзамена оценивается независимо друг от друга по следующей  системе:  положительная оценка – «СДАЛ»,  отрицательная –  «НЕ СДАЛ».

Кандидат в водители, не сдавший теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через 7 дней со дня проведения предыдущего.

Положительная оценка, полученная на первом этапе практического экзамена, считается действительной в течение срока действия положительной оценки, полученной на теоретическом экзамене.

В случае, если кандидат в водители получил отрицательную оценку за какую-либо из частей экзамена, пересдача ранее сданных частей экзамена в период действия положительной оценки не требуется.

13. Оценки, полученные кандидатом в водители в ходе экзаменов, заносятся в экзаменационный лист (приложение № 6 к Методике) и протокол приема квалификационных экзаменов (приложение № 3 к Инструкции о порядке организации работы по приему квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД МВД России, утвержденной приказом МВД России от 20 июля 2000 г. № 782).

14. Экзаменационный лист с результатами каждой части (этапа) экзамена подписывается экзаменатором, а затем - кандидатом в водители.

15. Аудио- и видеоинформация, записанная с использованием АПК «АВН» в ходе практического экзамена, хранится в экзаменационном подразделении в течение не менее 12 месяцев с даты соответствующего экзамена. Она может быть использована в случае обжалования кандидатом в водители результатов экзамена в установленном порядке.

Запрещается передача информации без согласия кандидата в водители для опубликования (трансляции) в средствах массовой информации.

Копия аудио- и видеоинформации на основании письменного запроса выдается:

судам, органам прокуратуры, следствия, дознания в связи с находящимися в их производстве уголовными, гражданскими делами, делами об административных правонарушениях, и другим органам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

подразделениям Госавтоинспекции при выполнении возложенных на них функций.

II. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Содержание экзамена

15. Экзамен проводится с целью проверки теоретических знаний и определения возможности допуска кандидатов в водители к практическому экзамену либо в случаях, предусмотренных Правилами, вынесения решения о возможности выдачи водительского удостоверения

16. При проведении теоретического экзамена проверяется знание кандидатом в водители:

ПДД;

основ безопасного управления ТС;

законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения безопасности дорожного движения;

технических аспектов безопасного управления ТС;

методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам, пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии.

17. Экзамен проводится по вопросам, включенным в экзаменационные билеты, утвержденные в порядке, установленном Правилами.

Билеты сгруппированы в комплекты по соответствующим категориям ТС:

комплект «А» и «В» – для приема теоретических экзаменов на право управления ТС категорий «А» и «В»;

комплект «С» и «D» – для приема теоретических экзаменов на право управления ТС категорий «С», «D», «трамвай» и «троллейбус».

18. Каждый билет содержит 20 вопросов. На каждый вопрос приведено несколько ответов, один из которых правильный. Все экзаменационные вопросы объединены в 4 группы по 40 тематических блоков, состоящих из 5 вопросов каждый (первая группа содержит вопросы №№ 1 - 5 экзаменационных билетов; вторая – №№ 6 - 10; третья – №№ 11 - 15 и четвертая – №№ 16 - 20). Билет состоит из четырех тематических блоков, каждый из которых выбран случайным образом из соответствующей группы. Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается.

Организация проведения экзамена

19.	Для ответа на билет кандидату в водители предоставляется 20 минут. По истечении указанного времени экзамен прекращается.

20.	Хронометраж времени осуществляется:

при проведении экзамена методом программированного контроля знаний – автоматически, с момента вывода на экран монитора автоматизированного рабочего места кандидата в водители соответствующего билета;

при проведении экзамена методом письменного опроса по билетам -экзаменатором с момента разрешения кандидату в водители приступить к работе с билетом.

21. Последовательность ответов на вопросы билета выбирается кандидатом в водители самостоятельно.

22. Экзамен проводится в помещении, оборудованном рабочими местами для кандидатов в водители и экзаменатора.

23. Планировка и оборудование помещения, используемого для приема теоретического экзамена, должны позволять экзаменатору осуществлять визуальный контроль за действиями кандидатов в водители. В указанном помещении не допускается использование информационных материалов, литературы или технических средств, позволяющих кандидатам в водители выбрать правильный ответ на какой-либо из вопросов билетов.

Порядок проведения экзамена

24. Перед началом экзаменов методом программированного контроля знаний в присутствии экзаменатора производится проверка работоспособности автоматизированной системы в целом и каждого АРМ. Неисправные АРМ кандидатов в водители для экзаменов не используются.

25. Экзаменатор предлагает кандидату в водители занять рабочее место, знакомит кандидата в водители с формой, методом и порядком проведения экзамена, разъясняет порядок работы с билетом, систему оценки, предупреждает о недопустимости ведения переговоров, использования при ответе на вопросы билета информационных материалов, литературы или технических средств.

26. Перед началом экзамена на экране монитора отображается номер АРМ, наименование комплекта экзаменационных билетов по которому поводится экзамен, а также фамилия, имя, отчество кандидата в водители, назначенного для сдачи экзамена за данным АРМ.

Билет формируется и выводится на экран монитора только после двойного нажатия кандидатом в водители соответствующей клавиши на клавиатуре АРМ или иным способом, определяемым применяемым техническим оборудованием.

27.	В ходе экзамена на экране монитора АРМ кандидата в водители отображаются вопросы билета и время, оставшееся до конца экзамена.

28.	Графическое изображение вопросов на экране монитора должно быть идентично изображению соответствующих вопросов экзаменационных билетов, утвержденных в порядке, установленном Правилами.

29.	Для исключения ошибок, вызванных случайным нажатием клавиш, кандидат в водители должен продублировать выбранный им вариант ответа повторным нажатием соответствующей клавиши или иным способом, определяемым применяемым техническим оборудованием.

30.	Информация о правильности ответов на вопросы билета должна отображаться на АРМ кандидата в водители только по окончании экзамена. При этом на экран монитора выводится итоговая оценка за экзамен, информация о правильных и неправильных ответах, а также время, затраченное на экзамен.

По запросу кандидата в водители путем нажатия соответствующей клавиши или иным способом, определяемым применяемым техническим оборудованием, на экране монитора повторно отображаются вопросы билета, на которые был выбран неправильный ответ с указанием правильного ответа.

31.	Информация об ответах на вопросы билетов и результатах сдачи экзамена по каждому кандидату в водители автоматизированным способом формируется на мониторе АРМ экзаменатора для контроля, распечатки протокола приема квалификационных экзаменов и экзаменационного листа.

32. По запросу экзаменатора на мониторе его АРМ должны быть представлены комментарии к правильным ответам на вопросы билетов, по которым поводился экзамен.

33.	В случае выявления неисправности АРМ кандидата в водители в ходе экзамена выставленная оценка аннулируется и экзамен проводится вновь на другом АРМ.

34.	При проведении экзамена методом письменного опроса по экзаменационным билетам экзаменатор предлагает кандидату в водители выбрать билет.

35.	На каждый вопрос билета кандидат в водители из числа предложенных ответов выбирает один. Номер выбранного ответа на каждый вопрос кандидат в водители заносит в графу с номером соответствующего вопроса экзаменационного листа чернильной или шариковой ручкой либо фломастером черного или синего цвета.

36.	После ответа на все вопросы билета или истечения установленного времени экзаменационный лист подписывается кандидатом в водители и вместе с билетом сдается экзаменатору.

37.	Экзаменатор проверяет правильность ответов на вопросы билета по таблице правильных ответов. При наличии неправильных ответов экзаменатор в соответствующих графах строки «Отметки экзаменатора» указывает номера правильных ответов. Ответ на вопрос, имеющий исправления или подчистки, считается неправильным.

Система оценки

38. Оценка «СДАЛ» выставляется, если кандидат в водители в отведенное время ответил правильно на 20 вопросов билета.

39. Оценка «НЕ СДАЛ» выставляется, если кандидат в водители в отведенное время ответил правильно менее чем на 18 вопросов билета или допустил две ошибки в одном тематическом блоке, или в отведенное время не ответил на два вопроса в одном тематическом блоке.

40. В случае, если при ответе на вопросы билета кандидат в водители допустил одну ошибку или в отведенное время не ответил на один вопрос, ему предоставляется возможность в течение 5 минут ответить на вопросы одного дополнительного тематического блока. Дополнительный тематический блок выбирается из той же группы, что и тематический блок, при ответе на вопросы которого кандидатом в водители допущена ошибка или не дан ответ.

Если кандидат в водители в отведенное время ответил правильно на 5 вопросов дополнительного тематического блока, выставляется оценка «СДАЛ». В противном случае выставляется оценка «НЕ СДАЛ».

41. В случае, если при ответе на вопросы билета кандидат в водители допустил две ошибки в разных тематических блоках или в отведенное время не ответил на два вопроса в разных тематических блоках, или допустил одну ошибку и в отведенное время не ответил на один вопрос в разных тематических блоках, ему предоставляется возможность в течение 10 минут ответить на вопросы двух дополнительных тематических блоков. Дополнительные тематические блоки выбираются из тех же групп, что и тематические блоки, при ответе на вопросы которых кандидатом в водители допущены ошибки или не даны ответы, или допущена ошибка и не дан ответ.

Если кандидат в водители в отведенное время ответил правильно на 10 вопросов дополнительных тематических блоков, выставляется оценка «СДАЛ». В противном случае выставляется оценка «НЕ СДАЛ».

42. Если при ответе на вопросы билета кандидат в водители пользовался какой-либо литературой, техническими средствами или переговаривался с другими лицами, экзамен прекращается и кандидату в водители выставляется оценка «НЕ СДАЛ».

III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Содержание экзамена

43. Экзамен проводится с целью проверки у кандидатов в водители навыков управления ТС и определения возможности допуска к экзамену в условиях реального дорожного движения либо в случаях, предусмотренных Правилами, Инструкцией и Методикой, вынесения решения о возможности выдачи водительского удостоверения.

44. При проведении экзамена у кандидата в водители проверяются соответствующие умения и навыки:

пользования органами управления ТС, зеркалами заднего вида, ремнями безопасности;

маневрирования ТС в ограниченном пространстве передним и задним ходом;

построения оптимальной траектории маневра ТС;

оценки дистанции, интервала, габаритных параметров ТС;

переключения передач ТС  (кроме ТС с автоматической трансмиссией);

остановки ТС в обозначенном месте;

остановки ТС и начала движения на подъеме;

постановки ТС на стоянку параллельно краю проезжей части;

въезда ТС в бокс задним ходом;

проезда ТС пешеходного перехода, регулируемого перекрестка и нерегулируемого железнодорожного переезда;

экстренного торможения ТС;

управления мотоциклом одной рукой;

движения мотоцикла по колейной доске;

управления мотоциклом на малой скорости;

прямолинейного движения автопоезда задним ходом;

постановки автопоезда задним бортом к платформе.

45.	Экзамен проводится путем последовательного выполнения испытательных упражнений. Последовательность выполнения испытательных упражнений, предусмотренных для ТС соответствующей категории, определяется схемой организации дорожного движения на автоматизированном автодроме или закрытой от движения площадке.

46.	Для получения права на управление ТС категории «А» при проведении первого этапа практического экзамена выполняются следующие испытательные упражнения:

№ 1 «Старт»;

№ 2 «Габаритный коридор»;

№ 3 «Габаритный полукруг»;

№ 4 «Разгон - торможение»;

№ 5 «Змейка»;

№ 6 «Колейная доска»;

№ 7 «Движение с малой скоростью»;

№ 8 «Габаритная восьмерка»;

№ 9 «Финиш».

Примечания.

1.	Расстояния между каждым испытательным упражнением должно быть в пределах 3,0 - 5,0 м.

2.	При приеме экзаменов на получение права на управление ТС категории «А» у лиц с ограниченными физическими возможностями на трехколесных мототранспортных. средствах или мотоциклах с боковым прицепом выполняются следующие испытательные упражнения:

№ 1 «Старт»;

№ 4 «Разгон - торможение»;

№ 5 «Змейка»;

№ 8 «Габаритная восьмерка»;

№ 9 «Финиш».

47.	Для получения права на управление ТС категорий «В», «С», «D» при проведении первого этапа практического экзамена выполняются следующие испытательные упражнения:

№ 1 «Старт»;

№ 2 «Проезд пешеходного перехода»:

№ 3 «Остановка и начало движения на подъеме»;

№ 4 «Повороты на 90 градусов»;

№ 5 «Змейка»;

№ 6 «Въезд в бокс»;

№ 7 «Параллельная парковка задним ходом»;

№ 8 «Проезд регулируемого перекрестка»;

№ 9 «Проезд железнодорожного переезда»;

№ 10 «Полоса разгона»;

№ 11 «Экстренное торможение»;

№ 12 «Финиш».

48.	Для получения права на управление ТС категорий «BE», «СЕ», «DE» при проведении первого этапа практического экзамена выполняются следующие испытательные упражнения:

№ 1 «Старт»;

№ 2 «Постановка к платформе задним бортом»;

№ 3 «Выезд от платформы на участок дороги»;

№ 4 «Прямолинейное движение в габаритном коридоре задним ходом»;

№ 5 «Прямолинейное движение в габаритном коридоре передним ходом»;

№ 6 «Финиш».

49.	Условные обозначения, используемые на рисунках, иллюстрирующих испытательные упражнения, приведены в приложении № 7 к Методике.

Содержание испытательных упражнений, рисунки, контрольные таблицы для соответствующих категорий ТС приведены в приложениях №№ 8 - 10 к Методике.

Организация проведения экзамена

50.	Перед началом экзаменов в присутствии экзаменатора производится проверка:

на автоматизированном автодроме – работоспособности автоматизированной системы автодрома путем включения соответствующей программы тестирования;

на закрытой от движения площадке – наличия, исправности и правильности расстановки оборудования площадки (светофорного объекта, стоек разметочных, флажков и конусов разметочных) на соответствие с экспликацией конкретной площадки и требованиям приложения № 3 к Методике, а используемых для приема экзаменов ТС – на соответствие требованиям пп. 9 и 10 Методики, включая работоспособность АПК «АВН» и настройку его видеокамер.

51.	Не допускается проведение экзамена в случаях, если:

ТС, используемые для приема экзаменов, не отвечают требованиям Методики;

автоматизированный автодром или закрытая от движения площадка не отвечает требованиям Методики.

52. Перед началом выполнения испытательных упражнений ТС должно быть установлено в предстартовой зоне, двигатель – прогрет и выключен, стояночный тормоз – включен, рычаг механической коробки переключения передач – в нейтральном положении (для автоматической трансмиссии – в положении «Р»).

53. Контроль при выполнении упражнений осуществляется с помощью автоматизированной системы, иных технических средств и визуально.

Для оказания помощи при проведении экзамена могут привлекаться представители образовательных, автотранспортных учреждений (предприятий), военных комиссариатов и других организаций, имеющие документ на право обучению вождению ТС соответствующей категории.

54.	При приеме экзаменов места нахождения экзаменатора и помощника (помощников) экзаменатора должны обеспечивать безопасность при приеме экзамена и контроль выполнения каждого испытательного упражнения.

Порядок проведения экзамена

55.	Экзаменатор знакомит кандидата в водители с порядком проведения экзамена, системой оценки и последовательностью выполнения испытательных упражнений, предусмотренных для конкретной категории ТС, а также (при приеме экзаменов на закрытой от движения площадке) включает АПК «АВН» и вводит необходимые сведения о кандидате в водители.

56.	По команде экзаменатора кандидат в водители занимает место в ТС соответствующей категории и выполняет испытательные упражнения в соответствии с требованиями приложений №№ 8 - 10 к Методике.

57.	По окончании экзамена записанная с помощью АПК «АВН» аудио- и видеоинформация переносится в ПЭВМ экзаменационного подразделения.

Система оценки

58.	Для каждого испытательного упражнения, а также комплекса испытательных упражнений в целом, определен перечень ошибок, в соответствии с которым за совершение каждой ошибки кандидату в водители начисляется предусмотренное контрольными таблицами количество штрафных баллов.

59. Оценка «СДАЛ» за экзамен выставляется, если кандидат в водители выполнил в установленное время все испытательные упражнения, предусмотренные комплексом, набрав при этом менее 25 штрафных баллов.

60. Оценка «НЕ СДАЛ» за экзамен выставляется в случаях, если кандидат в водители:

набрал 25 и более штрафных баллов;

не выполнил хотя бы одно из испытательных упражнений, предусмотренных комплексом;

совершил столкновение с другим ТС или наезд на препятствие.

IV. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Содержание экзамена

61. Экзамен проводится с целью проверки у кандидатов в водители навыков управления ТС в условиях реального дорожного движения и вынесения решения о возможности выдачи водительского удостоверения.

62. При проведении второго этапа практического экзамена у кандидатов в водители проверяется умение применять и выполнять требования ПДД по следующим разделам:

общие обязанности водителей;

применение специальных сигналов;

сигналы светофора и регулировщика;

применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки;

начало движения, маневрирование;

расположение транспортных средств на проезжей части;

скорость движения;

обгон, встречный разъезд;

остановка и стоянка;

проезд перекрестков;

пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств;

движение через железнодорожные пути;

приоритет маршрутных транспортных средств;

пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами.

Организация проведения экзамена

63. При проведении экзамена в ТС, используемом для приема экзаменов, должны находиться кандидат в водители и экзаменатор. Допускается также присутствие собственника ТС либо его представителя, имеющего при себе документ на право обучения вождению соответствующей категории ТС.

Примечание. В случае присутствия на экзамене владельца ТС целесообразно, чтобы при движении по маршруту он находился на сидении, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления ТС.

64. Второй этап практического экзамена проводится одним из двух методов:

несколько кандидатов в водители поочередно осуществляют поездки по испытательному маршруту;

несколько кандидатов в водители осуществляют поездки по различным испытательным маршрутам одновременно.

Метод проведения экзамена выбирается в зависимости от количества испытательных маршрутов, экзаменаторов, кандидатов в водители и используемых для приема экзаменов ТС.

65. Испытательный маршрут и последовательность выполнения заданий в процессе движения по нему определяются экзаменатором.

66. Перед началом экзаменов в присутствии экзаменатора проверяется соответствие ТС требованиям пп. 9 и 10 Методики, включая работоспособность дополнительных педалей управления, а также исправность АПК «АВН» и настройку его видеокамер.

67. Продолжительность экзамена на испытательном маршруте должна быть не менее 20 минут.

Экзамен может быть досрочно прекращен в случае получения кандидатом в водители оценки «НЕ СДАЛ».

68.	Не допускается проведение экзамена в случаях, если:

ТС не отвечает требованиям Методики;

испытательный маршрут не отвечает требованиям Методики и/или условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Порядок проведения экзамена

69. Экзаменатор знакомит кандидата в водители с формой и методом проведения экзамена, системой оценки, порядком и последовательностью выполнения заданий на испытательном маршруте.

70. Экзаменатор указывает в экзаменационном листе номер испытательного маршрута.

71.	Перед началом поездки по испытательному маршруту ТС, используемое для приема экзаменов, должно быть установлено в начале маршрута, двигатель – прогрет и выключен, стояночный тормоз – включен, рычаг механической коробки переключения передач – в нейтральном  положении (для автоматической трансмиссии – орган управления режимами трансмиссии должен находиться в положении «Р»). Экзаменатор включает АПК «АВН» и вводит необходимые сведения о кандидате в водители.

72.	По команде экзаменатора кандидат в водители занимает место водителя в ТС, осуществляет подготовку к движению и начинает движение по испытательному маршруту, следуя указаниям экзаменатора.

73.	При движении по испытательному маршруту экзаменатор подает команды кандидату в водители, контролирует правильность выполнения заданий, классифицирует и фиксирует в экзаменационном листе допущенные ошибки, суммирует количество набранных кандидатом в водители штрафных баллов и выставляет итоговую оценку за экзамен.

Команды кандидату в водители должны подаваться экзаменатором четко и своевременно. Необходимо предлагать кандидату в водители самому определить оптимальные место и время для выполнения заданий экзаменатора. Например, команды развернуться или остановиться должны подаваться соответственно в следующей форме: «Выберите место для остановки и остановитесь» или «Выберите место для разворота и развернитесь».

Запрещается провоцировать кандидата в водители к каким-либо действиям в нарушение требований ПДД, курить в ТС, включать радио- и другую звуковоспроизводящую аппаратуру. Мобильные телефоны в салоне ТС должны быть выключены.

При возникновении угрозы безопасности движения с целью предотвращения возникновения ДТП владелец ТС или экзаменатор (при отсутствии владельца ТС) обязан незамедлительно вмешаться в процесс управления экзаменационным ТС.

74.	По окончании экзамена записанная с помощью АПК «АВН» аудио- и видеоинформация извлекается и переносится в ПЭВМ экзаменационного подразделения.

Система оценки

75.	Итоговая оценка по результатам второго этапа практического экзамена устанавливается с учетом ошибок, допущенных кандидатом в водители при движении по маршруту и оценивается по системе: положительная оценка «СДАЛ», отрицательная – «НЕ СДАЛ».

76.	Контрольная таблица по результатам второго этапа практического экзамена с перечнем типичных ошибок по результатам второго этапа практического экзамена приведена в приложении № 11 к Методике.

77.	Оценка «СДАЛ» выставляется, когда сумма штрафных баллов за допущенные кандидатом в водители во время экзамена составила менее 5.

Оценка «НЕ СДАЛ» выставляется, когда сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составляет 5 и более.

Приложение № 1

к Методике

Общие требования

к автоматизированной системе, используемой при приеме

теоретического экзамена

Автоматизированная система, используемая для проведения теоретического экзамена методом программированного контроля знаний, должна отвечать следующим основным требованиям.

Состав

1. Автоматизированное рабочее место экзаменатора, состоящий из ПЭВМ с клавиатурой, манипулятором «мышь», монитором и принтером.

2. Автоматизированные рабочие места кандидатов в водители, состоящие из ПЭВМ или терминальных бездисковых станций с монитором и клавиатурой.

3. Сетевое оборудование.

4. Системное и прикладное программное обеспечение с компьютерной базой утвержденных в установленном порядке экзаменационных билетов.

Общие требования к АРМ «Экзаменатор»

5.	Осуществление защиты от несанкционированного доступа к установленному программному обеспечению и данным, а также их нерегламентированного тиражирования. Доступ к прикладному программному обеспечению АРМ «Экзаменатор» и базе данных должен быть защищен парольной системой. Вход в систему должен протоколироваться.

6.	Взаимодействие с АРМ инспектора посредством локальной вычислительной сети, а также формирования файлов информационного обмена в форматах, используемых в федеральной информационной системе ГИБДД (ФИС ГИБДД) в соответствии с «Требованиями к информационному взаимодействию в ФИС ГИБДД» (приказ МВД России от 3 декабря 2007 г. № 1144), и передачи информации для формирования реестров выдачи водительских удостоверений.

7.	Назначение АРМ для конкретного кандидата в водители для сдачи экзамена и автоматическое формирование вопросов экзаменационного билета для каждого АРМ кандидата в водители в соответствии с требованиями п. 18 Методики, включая случаи, предусмотренные пп. 40 и 41 Методики.

8.	Прекращение экзамена на конкретном АРМ по команде экзаменатора в случаях, предусмотренных п. 42 Методики.

9. Просмотр фактических ответов на вопросы с одновременным указанием правильных и неправильных ответов в реальном масштабе времени по любому АРМ.

10. Автоматическая регистрация в базе данных результата сдачи теоретического экзамена и осуществление распечатки протокола экзамена и экзаменационного листа.

Общие требования к АРМ кандидата в водители

11.	Взаимодействие в качестве терминала пользователя с АРМ «Экзаменатор» посредством локальной вычислительной сети.

12. Обеспечение идентичности графического изображения вопросов на экране монитора АРМ кандидата в водители изображению соответствующих вопросов экзаменационных билетов, утвержденных в установленном порядке.

- Обеспечение вывода на экран монитора номера АРМ, категории ТС, на получение права на управление которыми сдается экзамен, фамилии, имени, отчества находящегося за данным АРМ кандидата в водители, вопросов экзаменационного билета, включая случаи, предусмотренные пп. 40 и 41 Методики, а также времени, оставшегося до конца экзамена, должен производиться только после нажатия кандидатом в водители соответствующей клавиши на клавиатуре АРМ (кнопкой «старт» или иным способом, определяемым применяемым техническим оборудованием).

- Отображение на мониторе по окончании экзамена (по окончании ответов на вопросы, включая дополнительные, либо по истечении установленного времени, включая дополнительное), представленных кандидату в водители вопросов, выбранных ответов на эти вопросы, правильных ответов на вопросы билета, с одновременным выводом экзаменационного листа с номерами выбранных и правильных ответов, а также затраченного на экзамен времени.

- Обеспечение возможности кандидату в водители самостоятельно выбирать последовательность ответов на вопросы билета.

- Обязательное дублирование кандидатом в водители выбранного варианта ответа повторным нажатием соответствующей клавиши или иным способом, определяемым применяемым техническим оборудованием (сенсорной панелью монитора, манипулятором «мышь» и т.п.).

- Автоматическая передача результатов экзамена с АРМ кандидатов в водители на АРМ «Экзаменатор».

Приложение № 2

к Методике

Общие требования к автоматизированным автодромам, используемым

для приема первого этапа практического экзамена на получение права

на управление транспортными средствами

Автоматизированный автодром, предназначенный для приема первого этапа практического экзамена от кандидатов в водители на получение права на управление соответствующих категорий ТС. Он представляет собой совокупность установленных Методикой элементов улично-дорожной сети со средствами организации дорожного движения, сооружений,  специально оборудованных ТС, связанных между собой посредством датчиков в локальную вычислительную сеть, обеспечивающую автоматизированный контроль и оценку результатов выполнения кандидатами в водители каждого испытательного упражнения и экзамена в целом. На территории автоматизированного автодрома не допускается движение ТС, кроме используемых для приема экзаменов, и пешеходов, кроме лиц, непосредственно занятых в процессе экзамена.

Состав

1. Закрытая площадка (автодром) с элементами улично-дорожной сети со средствами, оборудованная в соответствии со схемами испытательных упражнений, определенной Методикой, включающих элементы улично-дорожной сети, технических средств организации дорожного движения, а также датчиками, позволяющими осуществлять контроль и оценку результатов выполнения контрольных упражнений в автоматизированном режиме в соответствии с требованием настоящей Методики.

2. Транспортные средства, предназначенные для приема квалификационных экзаменов, дополнительно оборудованные системами приема и передачи информации, датчиками и дисплеем.

3. Диспетчерская, оборудованная компьютерами для получения и обработки информации о ходе сдачи экзаменов, монитором, на котором отражаются действия экзаменуемых с фиксацией допущенных ошибок, громкоговорящей связью и другой оперативно-контролирующей аппаратурой, необходимой для бесперебойной передачи, получения и обработки соответствующих данных.

4. Автоматизированная система контроля и оценки результатов выполнения кандидатами в водители каждого испытательного упражнения и экзамена в целом, состоящей из датчиков, установленных на площадке и транспортных средствах, линий связи, центрального блока управления с программным обеспечением, автоматизированного рабочего места диспетчера и (или) экзаменатора.

Общие требования

5. Закрытая площадка (автодром):

должна иметь асфальтобетонное покрытие, с коэффициентом сцепления колес ТС с покрытием автодрома (в том числе наклонного участка) не ниже 0,4;

для выполнения упражнения «Остановка и начало движения на подъеме» наклонный участок должен иметь продольный уклон в пределах 8 – 16 % включительно; при этом использование колейной эстакады не допускается;

при проведении экзамена в темное время суток освещенность автодрома должна быть не менее 20 лк;

установленные на автоматизированном автодроме технические средства организации дорожного движения и разметка должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

6. Транспортные средства, предназначенные для приема практического  экзамена, помимо соблюдения общих требований к таким ТС, установленным Методикой, должны иметь дополнительное оборудование, обеспечивающее работоспособность автоматизированной системы контроля и оценки результатов выполнения кандидатами в водители каждого испытательного упражнения и экзамена  в целом (датчики трансмиссии, контроля отката автомобиля при начале движения на подъеме, оборотов двигателя, включения указателей левого и/или правого поворота, запуска двигателя, использования ремня безопасности и включения передачи заднего хода.

Специальный дисплей в салоне автомобиля дублирует передаваемую в диспетчерскую информацию о ходе выполнения каждого задания и информирует экзаменуемого о допущенных ошибках, набранных штрафных баллах и времени прохождения теста, что дает возможность кандидатам в водители самостоятельно отслеживать результаты экзамена.

Оборудование, установленное на транспортных средствах должно:

передавать информацию беспроводным способом от датчиков на главный контрольный модуль и производить начисление штрафных баллов;

показывать на дисплее порядковый номер штрафные баллы за выполнение упражнений и общую оценку;

отмечать с помощью установленных на транспортном средстве датчиков скорость движения, остановки, движения назад автомобиля,  показывать переключения в коробке передач и передавать данные на главный контрольный модуль в автомобиле;

показывать для внешнего наблюдателя (экзаменатора) с помощью мигающего светового сигнала на крыше итоговую оценку за экзамен автомобиля.

7. Диспетчерская должна обеспечивать возможность размещения автоматизированного рабочего места экзаменатора (АРМ) с компьютером для получения и обработки информации о ходе сдачи экзаменов, монитором, на котором отражаются действия экзаменуемых с фиксацией допущенных ошибок, громкоговорящей связью и другой оперативно-контролирующей аппаратурой, необходимой для бесперебойной передачи и получения соответствующих данных, принтером для распечатки результатов экзамена.

Расположение диспетчерской должно предусматривать возможность ведения визуального наблюдения за обстановкой на автодроме в целом.

При оснащении рабочих мест и организации их работы учитываются требования ГОСТ 22.2.542 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организации их работы». При организации рабочих мест также учитываются требования ГОСТ 12.2.032 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования».

Предусматривается круглосуточная работа системы пожарной сигнализации. Пожарные извещатели (датчики) включаются в общие или самостоятельные шлейфы блокировки, подключенные к общим или самостоятельным приборам, с выводом сигналов тревоги на ПНЦ или местные звуковые и световые сигнализаторы.

В помещении сотрудников экзаменационного подразделения Госавтоинспекции на видном месте размещаются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, а также Инструкция о мерах пожарной безопасности, отражающая следующие вопросы:

порядок содержания территории и помещений;

план эвакуации;

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

места курения;

обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:

правила вызова пожарной охраны;

порядок аварийной остановки технологического оборудования;

порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

Помещения экзаменационного помещения должны быть оборудованы стендом, на котором может размещаться следующая информация:

графики приёма граждан в соответствующих подразделениях;

образцы выдаваемых водительских документов;

перечень документов, необходимых для представления в Госавтоинспекцию, по каждой административной процедуре;

образцы заполнения заявлений и документов об оплате установленных платежей;

размеры установленных платежей за проведение квалификационных экзаменов, выдачу водительских документов, а также справок, подтверждающих их получение, и банковские реквизиты для их оплаты;

адреса ближайших банковских учреждений, в которых можно произвести оплату установленных платежей;

адреса медицинских учреждений, находящихся на обслуживаемой территории, осуществляющих медицинское освидетельствование и выдачу документов о годности к управлению транспортными средствами;

методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами;

иная информация, касающаяся безопасности дорожного движения и экзаменационной деятельности Госавтоинспекции.

8. Автоматизированная система контроля и оценки результатов выполнения кандидатами в водители каждого испытательного упражнения и экзамена в целом должна обеспечивать непрерывность контроля:

выезда за пределы контрольных линий, обозначенных на рисунках упражнений;

касание колесами либо габаритами ТС соответствующих линий фиксации начала и конца выполнения упражнений;

остановки в заданном месте;

переключения передач;

скорости движения;

включения сигналов поворота;

заданного времени выполнения соответствующих упражнений и всего комплекса в целом.

Требования по оборудованию зон выполнения испытательных упражнений для проведения первого этапа практического экзамена на получение права на управление транспортными средствами категорий «В», «С» и «D»

Упражнение № 1 «Старт»

9. Линия    старта    обозначается   дорожной   разметкой  1.12  шириной 0,5 м. На расстоянии 1,0 м от линии старта наносится надпись «СТАРТ».

После линии старта, на расстоянии 2,0 ÷ 10,0 м устанавливается дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (20 км/ч).

Упражнение № 2 «Остановка и начало движения на подъеме»

10. В зоне упражнения «Остановка и начало движения на подъеме» наклонный участок автодрома должен иметь продольный уклон в пределах 8,0 ÷ 16,0 % включительно.

С каждой стороны проезжей части зона упражнения «Остановка и начало движения на подъеме» огораживается защитной стеной (барьером) высотой не менее 0,5 м и толщиной не менее 0,4 м. На расстоянии 1,0 м до конца подъема наносится ограничительные линии шириной 0,3 м. В 3,0 м от начала подъема устанавливается дорожный знак 1.14 «Крутой подъем» и в 3,0 м до спуска устанавливается дорожный знак 1.13 «Крутой спуск».

Использование колейной эстакады не допускается.

Упражнение № 3 «Проезд пешеходного перехода»

11. На расстоянии 2,0 м от дорожной разметки 1.14.1 (1.14.2) наносится линия «СТОП» шириной 0,3 м. До линии «СТОП» на расстоянии от 1,0 – 5,0 м устанавливается дорожный знак 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход».

Упражнение № 4 «Повороты на 90 градусов»

12. Непосредственно перед зоной выполнения упражнения устанавливается дорожный знак 1.12.1 (1.12.2) «Опасные повороты», перед его окончанием устанавливается соответствующий предписывающий дорожный знак (4.1.1. - 4.1.6.) в зависимости от компоновки автодрома (расположения следующих упражнений). Границы упражнения обозначаются дорожной разметкой 1.2.1.

Упражнение № 5 «Змейка»

13. Непосредственно перед упражнением устанавливается дорожный знак 1.12.1 (1.12.2) «Опасные повороты» 4.1.2,  на выезде с испытательного участка устанавливаются соответствующие дорожные знаки приоритета и (или) предписывающие в зависимости от компоновки автодрома (расположения последующих упражнений). Границы упражнения обозначаются дорожной разметкой 1.2.1.

Упражнение № 6 «Въезд в бокс»

14. Непосредственно перед упражнением устанавливается дорожный знак 4.1.2 «Движение направо» (или 4.1.3 «Движение налево»), на выезде с испытательного участка устанавливаются соответствующие дорожные знаки приоритета и (или) предписывающие в зависимости от компоновки автодрома (расположения последующих упражнений). Границы упражнения обозначаются дорожной разметкой 1.2.1.

Упражнение № 7 «Параллельная парковка»

15. Непосредственно перед упражнением устанавливается дорожный знак 6.4 «Место стоянки». Границы упражнения обозначаются дорожной разметкой 1.2.1 на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня. На выезде с испытательного участка устанавливаются соответствующие дорожные знаки приоритета и (или) предписывающие в зависимости от компоновки автодрома (расположения следующих упражнений).

Упражнение № 8 «Проезд регулируемого перекрестка»

16. Радиус поворота на перекрёстке для категории «B» – более 4,0 м, для категории «C», «D» – более 6,0 м. Светофоры по четырём сторонам перекрестка устанавливаются по ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», а требования к ним устанавливаются ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний».

Переключение сигналов светофоров должно обеспечиваться дорожными котроллерами, соответствующими требованиям ГОСТ 34.401-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования».

Основные параметры дорожных контроллеров должны соответствовать требованиям ГОСТ 34.401-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования», указанным ниже:

интервал изменения длительности основных тактов, с – от 1 до 60;

интервал изменения длительности промежуточных тактов, с – от 3 до 16;

интервал изменения длительности минимального времени зеленого сигнала светофоров по любому направлению движения транспорта, с – от 3 до 16;

интервал изменения длительности максимального времени красного сигнала светофоров по любому направлению движения транспорта (при отсутствии специального требования), с – 1;

погрешность отсчета интервалов времени, % – 2;

количество регулируемых фаз движения, не менее – 3.

По четырём сторонам перекрестка наносится дорожная разметка 1.14.1 (1.14.2) шириной 2,0 м. В 2,0 м от пешеходного перехода наносится дорожная разметка 1.12 шириной 0,3 м. За 1,0 м до дорожной разметки 1.12 устанавливаются дорожные знаки 1.6 и предписывающие в зависимости от компоновки автодрома (расположения следующих упражнений).

Упражнение № 9  «Проезд железнодорожного переезда»

17. На расстоянии 2,0 м до железнодорожного переезда наносится дорожная разметка 1.12 шириной 0,3 м. До дорожной разметки 1.12 на расстоянии 5,0 – 10,0 м на правой стороне проезжей части устанавливается дорожный знак 1.2. Допускается на проезжей части имитация железнодорожного переезда графическим или иным способом.

Упражнение № 10 «Полоса разгона»

18. На участке проезжей части не менее 60,0 м дорожными знаками 4.6 «Ограничение минимальной скорости» (20 км/ч) и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (20 км/ч) обозначается отрезок проезжей части протяженностью 40,0 м для ускорения движения.

Дорожный знак 4.6 «Ограничение минимальной скорости» (20 км/ч) устанавливается за 10,0 м от линии старта, а дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (20 км/ч) – за 10,0 м до линии финиша. Линии старта и финиша обозначаются дорожной разметкой 1.12.

Упражнение № 11 - «Аварийная остановка»

19. Зона выполнения данного упражнения должна находиться вне зон выполнения других упражнений.

Упражнение № 12 - «Финиш»

20. Линия финиша обозначается дорожной  разметкой  1.12  шириной 0,5 м. На расстоянии 1,0 м до линии финиша наносится надпись «ФИНИШ».

До линии финиша на расстоянии 5,0 - 10,0 м справа от дороги устанавливается дорожный знак 6.4 «Место стоянки».

Возможность использования конкретного автоматизированного автодрома для приема экзаменов подтверждается федеральным органом управления Госавтоинспекции в установленном порядке с одновременным утверждением соответствующих технических требований к оборудованию.

Приложение № 3

к Методике

Общие требования к закрытой площадке

Закрытая площадка, используемая для приема первого этапа практического экзамена должна удовлетворять следующим требованиям.

Площадка должна быть обустроена в соответствии со схемами упражнений (приложение к Методике проведения первого этапа практического экзамена).

Для упражнения № 4 «Остановка и начало движения на подъеме» использование колейной эстакады не допускается; наклонный участок должен иметь продольный уклон в пределах 8 - 16 % включительно.

Покрытие площадки должно быть ровным и однородным.

Коэффициент сцепления колеса с покрытием площадки (в том числе наклонного участка) должен быть не ниже 0,4.

В случае проведения экзамена в темное время суток освещенность площадки должна быть не менее 20 лк.

Используемые технические средства организации дорожного движения и разметка должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Требования по оборудованию зон выполнения испытательных упражнений для проведения первого этапа практического экзамена на получение права на управление ТС категорий «В», «С» и «D» приведены в приложении № 2 к Методике.

Используемые при приеме экзамена на получение права на управление ТС категорий «А», «В», «ВЕ» должны иметь высоту не менее 1,5 м, категорий «С», «D», «СЕ», «DЕ» - не менее 2,15 м.

Стойки разметочные и конуса разметочные должны устанавливаться с шагом, обеспечивающим контроль выполнения упражнения.

Для подачи команд кандидатам в водители, а также обслуживающему персоналу автодрома могут использоваться громкоговорящие устройства, радиосвязь и другие технические средства.

Возможность использования закрытой для движения площадки для приема экзаменов подтверждается органом управления Госавтоинспекции по субъекту Российской Федерации в установленном порядке.

Приложение № 4

к Методике

Общие требования к испытательным маршрутам

1.	Испытательные маршруты, используемые для приема второго этапа практического экзамена, должны содержать определенный набор элементов улично-дорожной сети, дорожных знаков и дорожной разметки, а также предусматривать возможность выполнения кандидатом в водители обязательных действий по заданию экзаменатора с соблюдением ПДД.

2.	Все испытательные маршруты утверждаются главным государственным инспектором безопасности дорожного движения по району, городу и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям.

3.	Необходимое количество маршрутов определяется с учетом местных условий, но их не должно быть менее двух.

- На каждый маршрут оформляется маршрутная карта форматом А4 и ему присваивается порядковый номер.

- Маршрут должен обеспечить возможность выполнения кандидатом в водители следующих заданий экзаменатора:

проезд регулируемого перекрестка;

проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог;

проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог;

левые, правые повороты и разворот на перекрестках;

перестроение на участке дороги, имеющей две или более полос для движения в одном направлении;

обгон;

движение с максимальной разрешенной скоростью;

проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных ТС; торможение и остановка при движении на различных скоростях.

6.	Маршрут должен учитывать особенности выполнения вышеперечисленных действий кандидатом в водители на ТС различных категорий.

Примечание. Для оптимизации временных затрат на проведение экзамена целесообразно, чтобы каждый маршрут начинался и заканчивался в одном и том же месте.

Приложение № 5

к Методике

Общие требования

к оборудованию автомобилей и автобусов, используемых для приема

квалификационных экзаменов на получение права

на управление транспортными средствами,

аппаратно-программными комплексами аудио- и видеонаблюдения

(АПК «АВН»)

АПК «АВН» предназначен для осуществления в ходе практического экзамена аудио и видеонаблюдения за проезжей частью, контрольно-измерительными приборами, основными и дополнительными органами управления автомобилем, действиями кандидата в водители и экзаменатора (мастера производственного обучения), а также регистрации и хранения полученной информации.

АПК «АВН» должен соответствовать следующим основным требованиям.

Состав

- Многоканальный модуль записи изображений и речевых данных, с кнопкой включения/отключения системы и выходом для подключения монитора.

- Блок управления с устройством включения/выключения записи. Допускается наделение устройства функциями ввода необходимых сведений о кандидате в водители, нанесения меток на записи, фиксирующих допущенные кандидатом в водители ошибки, введения штрафных баллов и передачи по каналам связи необходимых сведений для распечатки результатов экзамена.

3.	Устройство для хранения/воспроизведения (в том числе ускоренного или замедленного) и вывода информации.

4.	Цветные камеры видеонаблюдения, обеспечивающие запись:

дорожной обстановки спереди и сзади ТС, или вокруг ТС;

действий кандидата в водители, инструктора и экзаменатора;

показаний панели приборов ТС и сигнализатора приведения в действие дублирующих педалей управления.

Все камеры видеонаблюдения должны обеспечивать запись информации с возможностью ее воспроизведения на компьютере стандартными программами с частотой не менее 20 кадров в секунду. Объективы камер наблюдения должны обеспечивать разрешение не менее 420 твл   при   освещенности   0,02   лк.   Оптический   угол   обзора объективов должен обеспечивать видимость в диапазоне 120 -180 градусов.

- Внутрисалонный микрофон для записи команд экзаменатора.

- Устройство электропитания АПК «АВН» с системой защиты и стабилизации.

- Монитор цветной TFT с размером экрана по диагонали не менее 6 дюймов.

- Набор кабелей, обеспечивающих функционирование АПК «АВН»;

- Программное обеспечение;

10.	Документация по эксплуатации оборудования.

Общие требования

11.	Проведение записи в режиме реального времени, одновременно от всех видеокамер и микрофона и только на одно устройство для хранения/воспроизведения информации.

- Возможность использования нескольких типов устройств для хранения/воспроизведения информации.

- Обеспечение приоритета записи информации на подключаемое портативное устройство хранения данных перед штатным.

- Наличие энергонезависимой памяти для хранения информации и установленных параметров при пропадании напряжения в сети.

- Управление всеми режимами работы модуля фиксации изображений с лицевой панели блока управления.

- Отсутствие возможности для корректировки записанной информации.

17.	Автоматические подстройка фокусного расстояния и диафрагмы и компенсация прямых засветок объективов.

18.	Автоматический или ручной режим перехода на летнее и зимнее время, автоматическая фиксация даты и времени реального времени записи.

- Возможность автоматического контроля работоспособности АПК «АВН» и информирования экзаменатора о любой неисправности системы.

- Объем записываемой информации штатным устройством хранения – не менее 100 часов.

- Напряжение питания всего оборудования – 11 ÷ 14 В постоянного тока и потребляемая мощность системы – не более 150 Вт.

Требования безопасности

22. Оборудование АПК «АВН» не должно оказывать негативного влияния на эффективность функционирования и безопасность конструкции ТС.

23. Детали крепления оборудования АПК «АВН» к элементам конструкции ТС не должны иметь выступающих частей, а при воздействии вертикальными   и   горизонтальными   силами,   превышающими   предельно допустимые значения по условиям прочности, деформироваться, ломаться или утапливаться в опорные поверхности без образования опасных частей.

24.	Все детали крепления должны иметь защитные покрытия.

25.	Номинальные значения напряжения питания устройств дополнительного оборудования должны соответствовать номинальному значению напряжения источника тока ТС.

26.	Все оборудование АПК «АВН» должно быть виброустойчивым и влагозащищенным.

27.	Прокладка кабелей (при наличии) должна осуществляться скрытым способом, за облицовочными панелями салона автомобиля, или, при отсутствии такой возможности - в кабельканалах или в «бронерукавах», исключающих возможность смятия или излома кабеля. Выход кабельных линий из салона автомобиля должен осуществляться с максимальным использованиям имеющихся на кузове проходных отверстий. Проход кабельных линий через отверстия в кузове автомобиля должны осуществляться через резиновые проходные изоляторы, отверстия герметизироваться.

Конструкция АПК «АВН» конкретной модели (разработчика, производителя) должна быть утверждена федеральным органом управления Госавтоинспекции в установленном порядке.

Приложение № 6

к Методике

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ

теоретический экзамен

категория ТС ____

Фамилия_______________________ Имя ____________________

Отчество ___________________ Дата рождения ______________

| Дата___________ | Номера вопросов | Подпись кандидата в водители |
| --- | --- | --- |
| Билет № ___ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| Номера ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные вопросы |  |  |  |  |  |  |  |
| Отметки экзаменатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая оценка подпись, фамилия экзаменатора |  |
| Дата___________ | Номера вопросов | Подпись кандидата в водители |
| Билет № ___ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| Номера ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные вопросы |  |  |  |  |  |  |  |
| Отметки экзаменатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая оценка подпись, фамилия экзаменатора |  |
| Дата___________ | Номера вопросов | Подпись кандидата в водители |
| Билет № ___ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| Номера ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные вопросы |  |  |  |  |  |  |  |
| Отметки экзаменатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая оценка подпись, фамилия экзаменатора |  |

Продолжение приложения № 6

к Методике

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

категория ТС ____________________________

(«А»; «А с боковым прицепом» – нужное вписать)

Фамилия_______________________ Имя ____________________

Отчество ___________________ Дата рождения ______________

| № и наименование упражнения | Виды нарушений | Шкала штрафных баллов за ошибку | Отметки экзаменатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата __________ | Дата __________ | Дата __________ |
| № 1 «Старт» | Не одел или не застегнул мотошлем | 25 |  |  |  |
|  | Не включил указатель левого поворота перед началом движения | 25 |  |  |  |
|  | Не выключил указатель поворота после начала движения | 25 |  |  |  |
|  | Не начал движение в течение 30 сек после сигнала «СТАРТ» | 25 |  |  |  |
|  | Не начал движение в течение 20 сек после сигнала «СТАРТ» | 20 |  |  |  |
|  | При начале движения в стартовых воротах двигатель заглох | 10 |  |  |  |
|  | Не включил ближний свет фары | 5 |  |  |  |
| № 2 «Габаритный коридор» | Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения | 25 |  |  |  |
|  | Мотоцикл частично или полностью выехал за пределы габаритного коридора | 25 |  |  |  |
| № 3 «Габаритный полукруг» | Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения | 25 |  |  |  |
|  | Мотоцикл частично или полностью выехал за пределы габаритного полукруга | 25 |  |  |  |
|  | Не подан рукой сигнал левого поворота (разворота) | 20 |  |  |  |
|  | Подал рукой сигнал левого поворота (разворота) после проезда середины «габаритного коридора» | 10 |  |  |  |
| № 4 «Разгон-торможение» | Не переключил передачу с низшей на высшую или с высшей на низшую | 10 |  |  |  |
|  | Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе | 10 |  |  |  |
|  | Не подал рукой сигнал торможения | 5 |  |  |  |
|  | Произвел резкое торможение (допустил блокировку одного или двух колес) перед линией «СТОП» | 5 |  |  |  |
| № 5 «Змейка» | Отклонился от заданной траектории движения | 25 |  |  |  |
|  | Сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки | 25 |  |  |  |
|  | Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения | 25 |  |  |  |
| № 6 «Колейная доска» | Отклонился от заданной траектории движения | 25 |  |  |  |
|  | Сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки | 25 |  |  |  |
|  | Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения | 25 |  |  |  |
| № 7 «Движение с малой скоростью» | Отклонился от заданной траектории движения | 25 |  |  |  |
|  | Сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки | 25 |  |  |  |
|  | Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения | 25 |  |  |  |
|  | Превысил временной норматив при движении в «габаритном коридоре» с малой скоростью | 10 |  |  |  |
| № 8 «Габаритная восьмерка» | Отклонился от заданной траектории движения | 25 |  |  |  |
|  | Сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки | 25 |  |  |  |
|  | Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения | 25 |  |  |  |
|  | Пересек линию «СТОП» (по проекции переднего габарита мотоцикла) | 25 |  |  |  |
|  | При начале движения в стартовых воротах двигатель заглох | 10 |  |  |  |
|  | Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе | 10 |  |  |  |
| № 9 «Финиш» | Не включил указатель правого поворота | 25 |  |  |  |
|  | Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе | 10 |  |  |  |
|  | Не выключил указатель правого поворота после остановки мотоцикла | 5 |  |  |  |
|  | Не выключил свет фары перед тем как заглушить двигатель | 5 |  |  |  |
|  | Не установил мотоцикл в предстартовую зону перед тем как покинуть мотоцикл | 5 |  |  |  |
|  | Итого штрафных баллов |  |  |  |  |
|  | Итоговая оценка |  |  |  |  |
|  | Подпись, фамилия экзаменатора |  |  |  |  |
|  | Подпись кандидата в водители |  |  |  |  |

Продолжение приложения № 6

к Методике

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

категория ТС __________________

(«В»; «С»; «D» – нужное вписать)

Фамилия_______________________ Имя ____________________

Отчество ___________________ Дата рождения ______________

| № и наименование упражнения | Виды нарушений | Шкала штрафных баллов за ошибку | Отметки экзаменатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата __________ | Дата __________ | Дата __________ |
| № 1 «Старт» | Не пристегнул ремень безопасности | 25 |  |  |  |
|  | Не включил указатель левого поворота перед началом движения | 25 |  |  |  |
|  | Не выключил указатель поворота после начала движения | 25 |  |  |  |
|  | Не начал движение в течение 30 сек после сигнала «СТАРТ» | 25 |  |  |  |
|  | Не начал движение в течение 20 сек после сигнала «СТАРТ» | 20 |  |  |  |
|  | Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |  |  |  |
|  | При начале движения двигатель заглох | 10 |  |  |  |
| № 2 «Остановка и начало движения на подъеме» | Совершил откат ТС более чем на величину 0,3м после остановки или начала движения | 25 |  |  |  |
|  | Не остановил ТС перед линией «СТОП» на участке подъема или пересек линию «СТОП» (по проекции переднего габарита ТС на горизонтальную плоскость) | 25 |  |  |  |
|  | Не начал движение в течение 30 сек после остановки | 25 |  |  |  |
|  | При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |  |  |  |
|  | Начал движение ранее, чем через 3 сек после фиксации ТС в неподвижном состоянии на подъеме | 5 |  |  |  |
|  | Остановил ТС далее 1,0 м от линии «СТОП» | 5 |  |  |  |
|  | Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |  |  |  |
| № 3 «Проезд пешеходного перехода» | Пересек без остановки линию «СТОП» перед пешеходным переходом (по проекции переднего габарита ТС на горизонтальную плоскость) | 25 |  |  |  |
|  | Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |  |  |  |
|  | При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |  |  |  |
|  | Остановил ТС на расстоянии более 1,0 м перед линией «СТОП» | 5 |  |  |  |
|  | Начал движение ранее, чем через 3 сек после фиксации ТС в неподвижном состоянии | 5 |  |  |  |
|  | Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |  |  |  |
| № 4 «Повороты на 90О» | Пересек линию разметки или наехал на нее колесом ТС или габаритом ТС (по проекции на горизонтальную плоскость) | 25 |  |  |  |
|  | При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |  |  |  |
|  | Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |  |  |  |
|  | Затратил на выполнение упражнения более 2-х мин | 5 |  |  |  |
|  | Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |  |  |  |
| № 5 «Змейка» | Пересек линию разметки или наехал на нее колесом ТС или габаритом ТС (по проекции на горизонтальную плоскость) | 25 |  |  |  |
|  | При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |  |  |  |
|  | Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |  |  |  |
|  | На выполнение упражнения затрачено более 2-х мин | 5 |  |  |  |
|  | Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |  |  |  |
| № 6 «Въезд в бокс» | Наехал колесом ТС на контрольную линию или пересек ее габаритом ТС (по проекции на горизонтальную плоскость). | 25 |  |  |  |
|  | Не пересек колесами ТС или габаритом (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость) линию фиксации выполнения упражнения | 10 |  |  |  |
|  | При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |  |  |  |
|  | Затратил на выполнение упражнения более 2-х мин | 5 |  |  |  |
|  | Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |  |  |  |
| ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЛИСТА |
| № 7 «Параллель-ная парковка» | Наехал колесом ТС на контрольную линию или пересек ее габаритом ТС (по проекции на горизонтальную плоскость) | 25 |  |  |  |
|  | Не пересек колесами ТС или габаритом (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость) линию фиксации выполнения упражнения | 10 |  |  |  |
|  | При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |  |  |  |
|  | Затратил на выполнение упражнения более 2-х мин | 5 |  |  |  |
|  | Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |  |  |  |
| № 8 «Проезд регулируемого перекрестка» | Не включил соответствующий указатель поворота при пересечении перекрестка с поворотом направо или налево | 25 |  |  |  |
|  | Проехал перекресток при запрещающем сигнале светофора | 25 |  |  |  |
|  | На проезд перекрестка при разрешающем сигнале светофора затрачено более 30 сек | 25 |  |  |  |
|  | Пересек линию «СТОП» | 20 |  |  |  |
|  | На проезд перекрестка при разрешающем сигнале светофора затрачено более 20 сек | 10 |  |  |  |
|  | При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |  |  |  |
|  | Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |  |  |  |
|  | Остановил ТС на расстоянии более 1,0 м перед линией «СТОП» | 5 |  |  |  |
|  | Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |  |  |  |
| № 9 «Проезд железнодо-рожного переезда» | Пересек без остановки линию «СТОП» у железнодорожного переезда (по проекции переднего габарита ТС на горизонтальную плоскость) | 25 |  |  |  |
|  | При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |  |  |  |
|  | Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |  |  |  |
|  | Остановил ТС на расстоянии более 1,0 м перед линией «СТОП» | 5 |  |  |  |
|  | Начал движение ранее, чем через 3 сек после фиксации ТС в неподвижном состоянии | 5 |  |  |  |
|  | Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |  |  |  |
| № 10 «Полоса разгона» | Не включил соответствующую передачу на заданном отрезке пути (для ТС с механической трансмиссией) | 10 |  |  |  |
|  | Нарушил требования дорожных знаков (4.6, 3.24) | 10 |  |  |  |
|  | Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |  |  |  |
| № 11 «Аварийная остановка» | Не остановил ТС в течение 2 сек после включения специального сигнала (красного маяка) в салоне автомобиля и (или) не включил аварийную сигнализацию в течение 3 сек после полной остановки ТС | 10 |  |  |  |
|  | Перед началом движения не выключил аварийную сигнализацию | 10 |  |  |  |
| № 12 «Финиш» | Не остановил ТС в течение 2 сек после включения светового и/или звукового сигнала в салоне ТС и (или) не включил аварийную сигнализацию в течение 3 сек после полной остановки ТС | 10 |  |  |  |
|  | Перед началом движения не выключил аварийную сигнализацию | 10 |  |  |  |
|  | При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |  |  |  |
| Прочие | Не включил стояночный тормоз после остановки ТС | 25 |  |  |  |
|  | Превышено время на выполнение всех упражнений, установленное для конкретного автодрома | 25 |  |  |  |
|  | Не включил указатель правого поворота перед пересечением финишной линии | 10 |  |  |  |
|  | При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |  |  |  |
|  | Не выключил указатель правого поворота после пересечения финишной линии | 5 |  |  |  |
|  | Итого штрафных баллов |  |  |  |  |
|  | Итоговая оценка |  |  |  |  |
|  | Подпись, фамилия экзаменатора |  |  |  |  |
|  | Подпись кандидата в водители |  |  |  |  |

Продолжение приложения № 6

к Методике

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

категория ТС _____________________

(«ВЕ»; «СЕ»; «DЕ» – нужное вписать)

Фамилия_______________________ Имя ____________________

Отчество ___________________ Дата рождения ______________

| № и наименование упражнения | Виды нарушений | Шкала штрафных баллов за ошибку | Отметки экзаменатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата __________ | Дата __________ | Дата __________ |
| № 1 «Старт» | Не пристегнул ремень безопасности | 5 |  |  |  |
|  | Не включил указатель левого поворота перед началом движения | 5 |  |  |  |
|  | Не выключил указатель поворота после начала движения | 5 |  |  |  |
|  | Не начал движение в течение 20 сек после сигнала «СТАРТ» | 5 |  |  |  |
|  | Не начал движение в течение 30 сек после сигнала «СТАРТ» | 25 |  |  |  |
| № 2 «Постановка к платформе задним бортом» | Сбил элементы разметочного оборудования или пересечена линия горизонтальной разметки площадки | 25 |  |  |  |
|  | Остановил ТС на расстоянии более 1,5 м перед имитатором погрузочной платформы | 25 |  |  |  |
|  | Не смог въехать в «габаритный коридор» при одноразовом включении передачи заднего хода и изменил направление движения на противоположное до остановки перед имитатором погрузочной платформы | 10 |  |  |  |
|  | Остановил ТС на расстоянии более 5 % длины автопоезда, но не более 1,5 м перед имитатором погрузочной платформы | 10 |  |  |  |
|  | Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе | 10 |  |  |  |
|  | Не включил стояночный тормоз после остановки перед имитатором погрузочной платформы | 10 |  |  |  |
|  | При выполнении упражнения двигатель заглох | 5 |  |  |  |
| № 3 «Выезд от платформы на участок дороги» | Сбил элементы разметочного оборудования или пересечена линия горизонтальной разметки площадки | 25 |  |  |  |
|  | Пересек линию «СТАРТ-ФИНИШ» при остановке | 10 |  |  |  |
|  | Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе | 10 |  |  |  |
|  | Не включил стояночный тормоз после остановки | 10 |  |  |  |
|  | При выполнении упражнения двигатель заглох | 5 |  |  |  |
| № 4 «Прямолинейное движение в габаритном коридоре задним ходом» | Сбил элементы разметочного оборудования или пересёк линию горизонтальной разметки площадки | 25 |  |  |  |
|  | Не смог въехать в «габаритный коридор» при одноразовом включении передачи заднего хода и изменил направление движения на противоположное до пересечения линии стартовых ворот 1 (или 4 при старте с противоположной стороны) | 25 |  |  |  |
|  | Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе | 10 |  |  |  |
|  | Не включил стояночный тормоз после остановки перед линией стартовых ворот 1 (или 4 при старте с противоположной стороны) | 10 |  |  |  |
|  | При выполнении упражнения двигатель заглох | 5 |  |  |  |
| № 5 «Прямолинейное движение в габаритном коридоре передним ходом» | Сбил элементы разметочного оборудования или пересёк контрольную линию | 25 |  |  |  |
|  | При выполнении упражнения двигатель заглох | 5 |  |  |  |
| № 6 «Финиш» | Не включил стояночный тормоз после остановки автомобиля | 25 |  |  |  |
|  | Не включил указатель правого поворота перед линией «СТАРТ-ФИНИШ» | 10 |  |  |  |
|  | Не выключил указатель правого поворота после остановки | 5 |  |  |  |
|  | Итого штрафных баллов |  |  |  |  |
|  | Итоговая оценка |  |  |  |  |
|  | Подпись, фамилия экзаменатора |  |  |  |  |
|  | Подпись кандидата в водители |  |  |  |  |

Продолжение приложения № 6

к Методике

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ВТОРОЙ ЭТАП ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

категория ТС ____

Фамилия_______________________ Имя ____________________

Отчество ___________________ Дата рождения ______________

| Типичные ошибки | Шкала штрафных баллов за ошибку | Отметки экзаменатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дата _________ Маршрут № ___ | Дата _________ Маршрут № ___ | Дата _________ Маршрут № ___ |
| 1.1. Не уступил дорогу (создал помеху) ТС, имеющим преимущество | 5 |  |  |  |
| 1.2. Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество | 5 |  |  |  |
| 1.3. Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления | 5 |  |  |  |
| 1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика | 5 |  |  |  |
| 1.5. Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3 | 5 |  |  |  |
| 1.6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) | 5 |  |  |  |
| 1.7. Нарушил правила выполнения обгона | 5 |  |  |  |
| 1.8. Нарушил правила выполнения поворота | 5 |  |  |  |
| 1.9. Нарушил правила выполнения разворота | 5 |  |  |  |
| 1.10. Нарушил правила движения задним ходом | 5 |  |  |  |
| 1.11. Нарушил правила проезда железнодорожных переездов | 5 |  |  |  |
| 1.12. Превысил установленную скорость движения | 5 |  |  |  |
| 1.13. Не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки ТС при возникновении опасности для движения | 5 |  |  |  |
| 1.14. Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным ТС с целью предотвращения возникновения ДТП | 5 |  |  |  |
| 2.1. Нарушил правила остановки | 3 |  |  |  |
| 2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота соответствующего направления перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой | 3 |  |  |  |
| 2.3. Не выполнил требования знаков особых предписаний, дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12) | 3 |  |  |  |
| 2.4. Не использовал в установленных случаях аварийную световую сигнализацию или знак аварийной остановки | 3 |  |  |  |
| 2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав помеху движению ТС в поперечном направлении | 3 |  |  |  |
| 3.1. Не пристегнул ремень безопасности | 1 |  |  |  |
| 3.2. Несвоевременно подал сигнал поворота | 1 |  |  |  |
| 3.3. Нарушил правила расположения ТС на проезжей части | 1 |  |  |  |
| 3.4. Выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий | 1 |  |  |  |
| 3.5. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью | 1 |  |  |  |
| 3.6. Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения ДТП | 1 |  |  |  |
| 3.7. Нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковым сигналом | 1 |  |  |  |
| 3.8. Допустил иные нарушения ПДД | 1 |  |  |  |
| 3.9. Неправильно оценивал дорожную обстановку | 1 |  |  |  |
| 3.10. Не пользовался зеркалами заднего вида | 1 |  |  |  |
| 3.11. Неуверенно пользовался органами управления ТС, не обеспечивал плавность движения | 1 |  |  |  |
| 3.12. Допустил полную или частичную блокировку колес транспортного средства при торможении | 1 |  |  |  |
|  | Итого штрафных баллов |  |  |  |
|  | Итоговая оценка |  |  |  |
|  | Подпись, фамилия экзаменатора |  |  |  |
|  | Подпись кандидата в водители |  |  |  |

Приложение № 7

к Методике

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА РИСУНКАХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

|  | - направление движения передним ходом |
| --- | --- |
|  | - направление движения задним ходом |
| I – II | - зона переключения передачи с низшей на высшую |
| II – I | - зона переключения передачи с высшей на низшую |
| Д | - габаритная длина транспортного средства (состава транспортных средств) |
| Ш | - габаритная ширина транспортного средства |

Приложение № 8

к Методике

Испытательные упражнения для проведения первого этапа практического экзамена на получение права на управление транспортными средствами категории «А»

Упражнение  № 1 «Старт»

1. Перед началом выполнения упражнения № 1 «Старт» кандидат в водители должен:

одеть и застегнуть мотошлем;

отрегулировать зеркала заднего вида;

занять место на мотоцикле в предстартовой зоне;

запустить двигатель;

включить ближний свет фары;

подготовиться к движению, заняв исходную позицию перед линией «Старт»;

подтвердить готовность к старту, включив сигнал левого поворота.

При этом рычаг коробки переключения передач должен находиться в нейтральном положении.

По команде «СТАРТ» кандидат в водители должен начать движение, пересечь линию «СТАРТ» (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость) и выключить сигнал левого поворота. При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 1.

##### Рис. 1. Упражнение № 1 «Старт».

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

Контрольная таблица № 1.

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Не одел или не застегнул мотошлем | 25 |
| Не включил указатель левого поворота перед началом движения | 25 |
| Не выключил указатель поворота после начала движения | 25 |
| Не начал движение в течение 30 сек после сигнала «СТАРТ» | 25 |
| Не начал движение в течение 20 сек после сигнала «СТАРТ» | 20 |
| Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |
| Не включил ближний свет фары | 5 |

Упражнение № 2 «Габаритный коридор»

2. При выполнении упражнения кандидат в водители должен осуществить движение на 1-й передаче в «габаритном коридоре». При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 2.

##### Рис. 3. Упражнение № 2 «Габаритный коридор».

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

Контрольная таблица № 2

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения | 25 |
| Мотоцикл частично или полностью выехал за пределы габаритного коридора | 25 |
| Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |

Упражнение № 3 «Габаритный полукруг»

- Упражнение № 3 «Габаритный полукруг» выполняется после упражнения «габаритный коридор» на 1-й передаче. Перед выполнением упражнения «габаритный полукруг» кандидат в водители должен (до проезда середины упражнения «габаритный коридор») осуществить заблаговременную  подачу рукой сигнала левого поворота (разворота) и движение по траектории «габаритный полукруг». При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 3.

##### Рис. 3. Упражнение № 3 «Габаритный полукруг».

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

Контрольная таблица № 3.

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения | 25 |
| Мотоцикл частично или полностью выехал за пределы габаритного полукруга | 25 |
| Не подан рукой сигнал левого поворота (разворота) | 20 |
| Подал рукой сигнал левого поворота (разворота) после проезда середины «габаритного коридора» | 10 |
| Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |

Упражнение № 4 «Разгон - торможение»

4. При выполнении упражнения кандидат в водители должен  осуществить движение по прямой, переключение передач с 1-й передачи на вторую и со 2-й – на 1-ю, подачу рукой сигнала торможения, плавное торможение, остановку на расстоянии не более 0,4 м перед линией «Стоп». При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 4.

##### Рис. 4. Упражнение № 4 «Разгон-торможение».

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

Контрольная таблица № 4

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Не переключил передачу с низшей на высшую или с высшей на низшую | 10 |
| Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе | 10 |
| Не подал рукой сигнал торможения | 5 |
| Произвел резкое торможение (допустил блокировку колеса) перед линией «СТОП» | 5 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |

Упражнение № 5 «Змейка»

5. При выполнении упражнения кандидат в водители должен  осуществить движение по траектории «змейки», объезжая первый конус справа. При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 5.

Рис.5. Упражнение № 5 «Змейка».

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

##### Контрольная таблица № 5

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Отклонился от заданной траектории движения | 25 |
| Сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки | 25 |
| Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения | 25 |
| Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |

Упражнение № 6 «Колейная доска»

6. При выполнении упражнения кандидат в водители должен  осуществить движение по «колейной доске». При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 6.

Рис.6. Упражнение № 6 «Колейная доска».

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

##### Контрольная таблица № 6

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Отклонился от заданной траектории движения | 25 |
| Сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки | 25 |
| Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения | 25 |
| Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |

##### Упражнение № 7 «Движение с малой скоростью»

7. При выполнении упражнения кандидат в водители должен  осуществить движение  в «габаритном коридоре» на первой передаче с малой скоростью за время не менее 5 с. При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 7.

Рис.7. Упражнение № 7 «Движение с малой скоростью».

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

##### Контрольная таблица № 7

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Отклонился от заданной траектории движения | 25 |
| Сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки | 25 |
| Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения | 25 |
| Превысил временной норматив при движении с малой скоростью | 10 |
| Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |

Упражнения № 8 «Габаритная восьмерка»

8. При выполнении упражнения кандидат в водители должен  выполнить движение по траектории «габаритная восьмерка». При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 8.

###### Рис. 8. Упражнение № 8 «Габаритная восьмерка».

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

Контрольная таблица № 8.

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Отклонился от заданной траектории движения | 25 |
| Сбил элементы разметочного оборудования или пересечена линия горизонтальной разметки площадки | 25 |
| Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения | 25 |
| Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |

###### Упражнение № 9 «Финиш»

9. Перед пересечением финишной линии кандидат в водители должен включить указатель правого поворота, пересечь по проекции габаритов мотоцикла финишную линию, остановить мотоцикл, выключить указатель правого поворота, включить нейтральную передачу, выключить свет фары;  заглушить двигатель; спешиться с мотоцикла; установить мотоцикл в предстартовую зону, покинуть транспортное средство. При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 9.

###### Рис. 9. Упражнение № 9 «Финиш».

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

Контрольная таблица № 9

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Не включил указатель правого поворота | 25 |
| Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе | 10 |
| Не выключил указатель правого поворота после остановки мотоцикла | 5 |
| Не выключил свет фары перед тем как заглушить двигатель | 5 |
| Не установил мотоцикл в предстартовую зону перед тем как покинуть мотоцикл | 5 |

Приложение № 9

к Методике

Испытательные упражнения для проведения первого этапа практического экзамена на получение права на управление транспортными средствами категории «В», «С» и «D»

Упражнение № 1 «Старт»

1. Перед началом выполнения упражнений кандидат в водители должен:

отрегулировать зеркала заднего вида и сиденье;

пристегнуться ремнем безопасности;

запустить двигатель;

подтвердить готовность к старту, включив сигнал левого поворота.  При этом рычаг механической коробки переключения передач должен находиться в нейтральном положении (для автоматической трансмиссии –орган управления режимами трансмиссии должен находиться в положении «Р»).

По команде «СТАРТ» кандидат в водители должен начать движение, пересечь линию «СТАРТ» (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость) и выключить сигнал левого поворота. При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 1.

Рис. 1. Упражнение № 1 «Старт»

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

Контрольная таблица № 1.

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Не пристегнул ремень безопасности | 25 |
| Не включил указатель левого поворота перед началом движения | 25 |
| Не выключил указатель поворота после начала движения | 25 |
| Не начал движение в течение 30 сек после сигнала «СТАРТ» | 25 |
| Не начал движение в течение 20 сек после сигнала «СТАРТ» | 20 |
| Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |

Упражнение № 2 «Остановка и начало движения на подъеме»

- Кандидат в водители на участке подъема перед линией «СТОП» должен зафиксировать ТС в неподвижном состоянии и продолжить движение в прямом направлении, не допуская отката ТС назад.  При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 2.

Рис. 2. Упражнение № 2 «Остановка и начало движения на подъеме»

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

Контрольная таблица № 2.

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Совершил откат ТС более чем на величину 0,3 м после остановки или начала движения | 25 |
| Не остановил ТС перед линией «СТОП» на участке подъема или пересек линию «СТОП» (по проекции переднего габарита ТС на горизонтальную плоскость) | 25 |
| Не начал движение в течение 30 сек после остановки | 25 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |
| Начал движение ранее, чем через 3 сек после фиксации ТС в неподвижном состоянии на подъеме | 5 |
| Остановил ТС далее 1,0 м от линии «СТОП» | 5 |
| Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |

Упражнение № 3 «Проезд пешеходного перехода»

3. Кандидат в водители перед линией «СТОП» у пешеходного перехода должен зафиксировать ТС в неподвижном состоянии и продолжить движение. При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 3.

Рис. 3. Упражнение № 3 «Проезд пешеходного перехода»

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

Контрольная таблица № 3.

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Пересек без остановки линию «СТОП» перед пешеходным переходом (по проекции переднего габарита ТС на горизонтальную плоскость) | 25 |
| Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |
| Остановил ТС на расстоянии более 1,0 м перед линией «СТОП» | 5 |
| Начал движение ранее, чем через 3 сек после фиксации ТС в неподвижном состоянии | 5 |
| Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |

Упражнение № 4 «Повороты на 90 градусов»

4. Кандидат в водители должен проехать участок дороги с левым и правым поворотами, не допуская ошибок, установленных контрольной таблицей 4.

Рис. 4. Упражнение № 4 «Повороты на 90 градусов»

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

| Основные размеры зоны упражнения № 4 |
| --- |
| Участок | Категория ТС «B» | Категории ТС «C», «D» |
| Ширина, м Длина, м Длина, м Радиус, м | A B C R | 3,5 (4,2) 11,5 3,8 1,0 | 4,7 (5,7) 15,0 6,0 1,5 |
| Примечание. Ширина участка А (цифры без скобок) приведена для случая контроля выполнения упражнения по факту пересечения контрольной линии колесом (колесами) ТС или наезда на нее. В скобках приведены размеры для случая контроля выполнения упражнения по габариту ТС (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость). |

Контрольная таблица № 4.

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Пересек линию разметки или наехал на нее колесом ТС или габаритом ТС (по проекции на горизонтальную плоскость) | 25 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |
| Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |
| Затратил на выполнение упражнения более 2-х мин | 5 |
| Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |

Упражнение № 5 «Змейка»

5. Кандидат в водители должен проехать участок дороги с левыми и правым поворотами, не допуская ошибок, установленных контрольной таблицей 5.

Рис. 5. Упражнение № 5 «Змейка»

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

| Основные размеры участка упражнения № 5 |
| --- |
| Участок | Категория ТС «B» | Категории ТС «C», «D» |
| Ширина, м Длина, м Угол, градус | A B ( | 3,5 (4,2) 7,3 | 4,2 (5,2) 10,5 |
|  |  | 135 |
| Примечание. Ширина участка А (цифры без скобок) приведена для случая контроля выполнения упражнения по факту пересечения колесом (колесами) ТС контрольной линии или наезда на нее. В скобках приведены размеры для случая контроля выполнения упражнения по габариту ТС (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость). |

Контрольная таблица № 5.

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Пересек линию разметки или наехал на нее колесом ТС или габаритом ТС (по проекции на горизонтальную плоскость) | 25 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |
| Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |
| На выполнение упражнения затрачено более 2-х мин | 5 |
| Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |

Упражнение № 6 «Въезд в бокс»

- Кандидат в водители должен въехать в бокс задним ходом, и затем выехать из бокса,  не допуская ошибок, установленных контрольной таблицей 6.

Рис. 6. Упражнение № 6 «Въезд в бокс»

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

| Основные размеры зоны упражнения № 6 |
| --- |
| Участок | Категория ТС «B» | Категории ТС «C», «D» |
| Ширина, м Длина, м Длина, м Радиус, м | A B C R | 3,5 (4,2) Д + 1,0 м Д + 1,0 м 1,0 | 5,2 (6,2) Д + 1,0 м Д + 1,0 м 1,5 |
| Примечания. 1. Размер Д равен длине ТС, в м. 2. Ширина участка А (цифры без скобок) приведена для случая контроля выполнения упражнения по факту пересечения колесом (колесами) ТС контрольной линии или наезда на нее. В скобках приведены размеры А для случая контроля выполнения упражнения по габариту ТС (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость). |

Контрольная таблица № 6.

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Наехал колесом ТС на контрольную линию или пересек ее габаритом ТС (по проекции на горизонтальную плоскость). | 25 |
| Не пересек колесами ТС или габаритом (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость) линию фиксации выполнения упражнения | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |
| Затратил на выполнение упражнения более 2-х мин | 5 |
| Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |

Упражнение № 7 «Параллельная парковка»

7. Кандидат в водители должен при движении задним ходом установить ТС на место парковки, зафиксировать ТС в неподвижном состоянии так, чтобы переднее и заднее правые колеса автомобиля находились на линии фиксации упражнения, после чего выехать с места парковки, не допуская ошибок, установленных контрольной таблицей 7.

Рис. 7. Упражнение № 7 «Параллельная парковка»

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

| Основные размеры зоны упражнения № 7 |
| --- |
| Участок | Категория ТС «B» | Категории ТС «C», «D» |
| Ширина, м Длина, м Промежуток, м | A B C | 2,3 7,5 (8,2) более 0,3 | 3,5 (4.2) 15 (16) более 0,4 |
| Примечания. Ширина участка А (цифры без скобок) приведена для случая контроля выполнения упражнения по факту пересечения колесом (колесами) ТС контрольной линии или наезда на нее. В скобках приведены размеры для случая контроля выполнения упражнения по габариту ТС (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость). |

Контрольная таблица № 7.

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Наехал колесом ТС на контрольную линию или пересек ее габаритом ТС (по проекции на горизонтальную плоскость) | 25 |
| Не пересек колесами ТС или габаритом (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость) линию фиксации выполнения упражнения | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |
| Затратил на выполнение упражнения более 2-х мин | 5 |
| Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |

Упражнение № 8 «Проезд регулируемого перекрестка»

8. Кандидат в водители должен поочередно согласно схеме движения проехать перекресток в направлении прямо, направо и налево, соблюдая требования сигналов светофора. При включении запрещающего сигнала светофора необходимо остановить ТС перед линией «СТОП». При включении разрешающего сигнала светофора проехать перекресток. Для поворота налево (направо) заблаговременно включить соответствующий указатель поворота и дождаться разрешающего сигнала светофора в намеченном направлении.

Рис. 8. Упражнение № 8  «Проезд регулируемого перекрестка»

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

Контрольная таблица № 8.

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Не включил соответствующий указатель поворота при пересечении перекрестка с поворотом направо или налево | 25 |
| Проехал перекресток при запрещающем сигнале светофора | 25 |
| На проезд перекрестка при разрешающем сигнале светофора затрачено более 30 сек | 25 |
| Пересек линию «СТОП» | 20 |
| На проезд перекрестка при разрешающем сигнале светофора затрачено более 20 сек | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |
| Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |
| Остановил ТС на расстоянии более 1,0 м перед линией «СТОП» | 5 |
| Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |

Упражнение № 9 «Проезд железнодорожного переезда»

9. Кандидат в водители перед линией «СТОП» у железнодорожного переезда должен зафиксировать ТС в неподвижном состоянии и продолжить движение. При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 9.

Рис. 9. Упражнение № 9 «Проезд железнодорожного переезда»

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

Контрольная таблица № 9.

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Пересек без остановки линию «СТОП» у железнодорожного переезда (по проекции переднего габарита ТС на горизонтальную плоскость) | 25 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |
| Превысил скорость движения более 20 км/ч | 10 |
| Остановил ТС на расстоянии более 1,0 м перед линией «СТОП» | 5 |
| Начал движение ранее, чем через 3 сек после фиксации ТС в неподвижном состоянии | 5 |
| Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |

Упражнение № 10 «Полоса разгона»

10. При выполнении упражнения кандидат в водители должен:

после проезда дорожного знака 4.6 «Ограничение минимальной скорости» (20 км/час)  на участке пути длиной не более 10-ти м увеличить скорость движения ТС до 20 км/ч и более, переключиться с первой на вторую передачу и продолжать движение с заданной скоростью (при наличии автоматической трансмиссии - поддерживать установленную скорость);

За 10 м до дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (20 км/ч) снизить скорость движения ТС до 20 км/ч и менее, переключиться со второй на первую передачу (при наличии автоматической трансмиссии - поддерживать установленную скорость).

Рис. 10. Упражнение № 10 «Полоса разгона»

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

Контрольная таблица № 10.

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Не включил соответствующую передачу на заданном отрезке пути (для ТС с механической трансмиссией) | 10 |
| Нарушил требования дорожных знаков (4.6, 3.24) | 10 |
| Нарушил последовательность выполнения упражнения, предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома или закрытой для движения площадки | 5 |

Упражнение № 11 «Аварийная остановка»

11. При включении светового и/или звукового сигнала в салоне ТС кандидат в водители должен остановить ТС и включить аварийную сигнализацию. После отключения специального сигнала (красного маяка) кандидат в водители должен выключить аварийную сигнализацию, продолжить движение. При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 11.

Контрольная таблица № 11

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Не остановил ТС в течение 2 сек после включения светового и/или звукового сигнала в салоне ТС и (или) не включил аварийную сигнализацию в течение 3 сек после полной остановки ТС | 10 |
| Перед началом движения не выключил аварийную сигнализацию | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |

Упражнение № 12 «ФИНИШ»

12. При выполнении упражнения «ФИНИШ» перед пересечением линии «ФИНИШ» кандидат в водители должен включить указатель правого поворота, пересечь по проекции габаритов ТС финишную линию, остановить ТС в установленном месте, выключить указатель правого поворота, включить нейтральную передачу (при наличии автоматической трансмиссии установить орган управления режимами трансмиссии в положение «Р»), включить стояночный тормоз, отстегнуть ремень безопасности, покинуть транспортное средство. При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 12.

Рис. 12. Упражнение № 12 «ФИНИШ»

а) автоматизированный автодром;

б) закрытая от движения площадка.

Контрольная таблица № 12.

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Не включил стояночный тормоз после остановки ТС | 25 |
| Превышено время на выполнение всех упражнений, установленное для конкретного автодрома | 25 |
| Не включил указатель правого поворота перед пересечением финишной линии | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 10 |
| Не выключил указатель правого поворота после пересечения финишной линии | 5 |

Приложение №10

к Методике

Испытательные упражнения для проведения первого этапа практического экзамена на получение права на управление транспортными средствами категорий «ВЕ», «СЕ», «DЕ»

Упражнение № 1 «Старт»

1. Перед началом выполнения упражнений автопоезд находится у линии «СТАРТ-ФИНИШ» 1 (или 2- при старте с противоположной стороны), кандидат в водители должен подготовиться к движению, отрегулировав зеркала заднего вида и сиденье, пристегнуться ремнем безопасности, запустить двигатель, подтвердить готовность к старту, включив сигнал левого поворота, при этом рычаг механической коробки переключения передач должен находиться в нейтральном положении (для автоматической трансмиссии – в положении «Р»).

По команде «СТАРТ» кандидат в водители должен включить передачу заднего хода, начать движение, пересечь линию 3 стартовых ворот (или 4 - при старте с противоположной стороны) задним габаритом ТС (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость), выключить сигнал левого поворота. При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 1.

Рис. 1. Упражнение № 1 «Старт».

Контрольная таблица № 1

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Не начал движение в течение 30 сек после сигнала «СТАРТ» | 25 |
| Не пристегнул ремень безопасности | 20 |
| Не включил указатель левого поворота перед началом движения | 20 |
| Не выключил указатель поворота после начала движения | 20 |
| Не начал движение в течение 20 сек после сигнала «СТАРТ» | 10 |

Упражнение № 2 «Постановка к платформе задним бортом»

2. При выполнении упражнения кандидат в водители должен:

выполнить въезд задним ходом в стартовые ворота 3 (или 4 при старте с противоположной стороны), затем в «габаритный коридор» платформы, подъезд задним бортом к имитатору погрузочной платформы (ряд стоек), остановку автопоезда перед имитатором погрузочной платформы. При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 2.

Рис. 2. Упражнение № 2 «Постановка к платформе задним бортом»

Контрольная таблица № 2

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Сбил элементы разметочного оборудования или пересечена линия горизонтальной разметки площадки | 25 |
| Остановил ТС на расстоянии более 1,5 м перед имитатором погрузочной платформы | 25 |
| Не смог въехать в «габаритный коридор» при одноразовом включении передачи заднего хода и изменил направление движения на противоположное до остановки перед имитатором погрузочной платформы. | 10 |
| Остановил ТС на расстоянии более 5 % длины автопоезда, но не более 1,5 м перед имитатором погрузочной платформы | 10 |
| Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе | 10 |
| Не включил стояночный тормоз после остановки перед имитатором погрузочной платформы | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 5 |

Упражнение № 3 «Выезд от платформы на участок дороги»

3. При выполнении упражнения кандидат в водители должен:

выехать из «габаритного коридора» платформы передним ходом в сторону, противоположную началу заезда в «габаритный коридор» платформы задним ходом, проехать через стартовые ворота 4 (или 3 при старте с противоположной стороны) и остановиться у линии «СТАРТ-ФИНИШ» 2 (или 1 при старте с противоположной стороны). При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 3.

Рис. 3 Упражнение № 3 «Выезд от платформы на участок дороги»

Контрольная таблица № 3

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Сбил элементы разметочного оборудования или пересечена линия горизонтальной разметки площадки | 25 |
| Пересек линию «СТАРТ-ФИНИШ» при остановке | 10 |
| Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе | 10 |
| Не включил стояночный тормоз после остановки | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 5 |

Упражнение № 4 «Прямолинейное движение в габаритном коридоре задним ходом»

4. При выполнении упражнения кандидат в водители должен:

Начать движение задним ходом в стартовых воротах 4 (или 3 при старте с противоположной стороны), движение по прямой в «габаритном коридоре» задним ходом, и остановиться перед линией стартовых ворот 3 (или 4 при старте с противоположной стороны). При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 4.

Рис. 4. Упражнение № 4 «Прямолинейное движение в габаритном коридоре задним ходом»

##### Контрольная таблица № 4

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Сбил элементы разметочного оборудования или пересёк линию горизонтальной разметки площадки | 25 |
| Не смог въехать в «габаритный коридор» при одноразовом включении передачи заднего хода и изменил направление движения на противоположное до пересечения линии стартовых ворот 3 (или 4 при старте с противоположной стороны) | 25 |
| Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе | 10 |
| Не включил стояночный тормоз после остановки перед линией стартовых ворот 3 (или 4 при старте с противоположной стороны) | 10 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 5 |

Упражнение № 5  «Прямолинейное движение в габаритном коридоре передним ходом»

5. При выполнении упражнения кандидат в водители должен:

включить первую передачу и начать движение вперед в стартовых воротах 3 (или 4 при старте с противоположной стороны), проезд по прямой по «габаритному коридору». При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 5.

Рис. 5. Упражнение № 5 «Прямолинейное движение в габаритном коридоре передним ходом».

##### Контрольная таблица № 5.

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Сбил элементы разметочного оборудования или пересёк контрольную линию | 25 |
| При выполнении упражнения двигатель заглох | 5 |

Упражнение № 6 - «ФИНИШ»

80. После выезда из габаритного коридора кандидат в водители должен включить указатель правого поворота, остановить ТС перед линией «СТАРТ-ФИНИШ» 2 (или 1 при старте с противоположной стороны), выключить указатель правого поворота, включить нейтральную передачу (при наличии автоматической трансмиссии установить орган управления режимами трансмиссии в положение «Р»), включить стояночный тормоз, отстегнуть ремень безопасности, покинуть транспортное средство.

Рис. 6. Упражнение № 6 - «ФИНИШ»

Контрольная таблица № 6

| Ошибки кандидата в водители | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| Не включил стояночный тормоз после остановки автомобиля | 25 |
| Не включил указатель правого поворота перед линией «СТАРТ-ФИНИШ» | 10 |
| Не выключил указатель правого поворота после остановки | 5 |

Приложение №11

к Методике

Контрольная таблица по результатам второго этапа

практического экзамена

| Ошибки | Пункты ПДД | Штрафные баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. Не уступил дорогу (создал помеху) ТС, имеющему преимущество | 3.2,8.1,8.3-8.5, 8.8-8.10,8.12, 11.7,13.4-13.6, 13.8,13.9,13.11, 13.12,15.1,18.1, 18.3 | 5 |
| 1.2. Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество | 8.3, 13.1, 13.8, 14.1-14.3,14.5, 14.6 | 5 |
| 1.3. Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления | 8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8 | 5 |
| 1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика | 6.2-6.5,6.7, 6.9,6.10 | 5 |
| 1.5. Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписы-вающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3 | Приложения 1, 2 | 5 |
| 1.6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) | 6.13, приложение 2 | 5 |
| 1.7. Нарушил правила выполнения обгона | 11.1 - 11.5 | 5 |
| 1.8. Нарушил правила выполнения поворота | 8.5-8.7 | 5 |
| 1.9. Нарушил правила выполнения разворота | 8.8,8.11 | 5 |
| 1.10. Нарушил правила движения задним ходом | 8.12 | 5 |
| 1.11. Нарушил правила проезда железнодорожных переездов | 15.1-15.4,12.4 | 5 |
| 1.12. Превысил установленную скорость движения | 10.2, 10.3 | 5 |

Продолжение приложения № 11

к Методике

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.13. Не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки ТС при возникновении опасности для движения | 10.1 | 5 |
| 1.14. Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным ТС с целью предотвращения возникновения ДТП | 1.5 | 5 |
| 2.1. Нарушил правила остановки | 12.1, 12.2, 12.4, 12.7, 12.8 | 3 |
| 2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота соответствующего направления перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой | 8.1 | 3 |
| 2.3. Не выполнил требования знаков особых предписаний, дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12) | Приложения 1,2 | 3 |
| 2.4. Не использовал в установленных случаях аварийную световую сигнализацию или знак аварийной остановки | 7.1,7.2 | 3 |
| 2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав помеху движению ТС в поперечном направлении | 13.2 | 3 |
| 3.1. Не пристегнул ремень безопасности | 2.1.2 | 1 |
| 3.2. Несвоевременно подал сигнал поворота | 8.2 | 1 |
| 3.3. Нарушил правила расположения ТС на проезжей части | 9.3,9.4,9.7-9.10 | 1 |
| 3.4. Выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий | 10.1 | 1 |
| 3.5. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим ТС | 10.5 | 1 |
| 3.6. Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения ДТП | 10.5 | 1 |
| 3.7. Нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковым сигналом | 19.1-19.5, 19.8 | 1 |

# Footnotes

Далее – Методика.

Далее – Госавтоинспекция.

Далее – экзамены.

Кандидатами в водители считаются лица, желающие получить право на управление транспортными средствами соответствующих категорий, а также лица, для которых нормативными правовыми актами предусмотрена сдача квалификационных экзаменов.

Далее – Правила.

Далее – ТС.

Далее – ПДД.

Далее – Основные положения.

Далее - АПК «АВН».

Зарегистрирован в Минюсте России 25 января 2001 г., регистрационный № 2548.

См. постановление  Правительства  Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396.

Далее - Инструкция.

Зарегистрирован в Минюсте России 11 августа 2000 г., регистрационный № 2349.

Далее – ДТП.

Далее – билеты.

Кандидаты в водители, прошедшие подготовку по программе подготовки водителей ТС категорий «В, С», сдают теоретический экзамен по комплекту билетов «С» и «D».

Далее – АРМ.

Далее - помощник экзаменатора.

Далее – владелец ТС.

Далее – АРМ «Экзаменатор».

Далее - АРМ.

Допускается не оснащать АРМ клавиатурой, если её функция выполняется иным способом, определяемым применяемым техническим оборудованием (сенсорной панелью монитора, манипулятором «мышь» и т.п.).

Здесь и далее в Методике номера дорожной разметки приведен по ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные размеры».

Здесь и далее в Методике номера дорожного знака приведен по ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В приложении 10 приведены рисунки выполнения упражнений для закрытой от движения площадки. Для автоматизированного автодрома вместо разметочных стоек по линиям их установки наносятся контрольные линии желтого цвета, а «габаритный коридор» платформы дополнительно оборудуется бордюрным камнем, аналогично указанному на рис. 6 упражнения 6 для категорий  «В», «С», «D» (см. приложение 9). При окончательной доработке Методики рисунки для автоматизированного автодрома будут приведены.